Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Утверждаю»

Глава администрации МО Лазаревское

Щекинского района

_________________ В.В.Воробьев

«___»____________________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ремонт памятника в с. Карамышево |
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,48 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,136 |
| 4 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 14,96 |
| 5 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 1,36 |
| 6 | Смесь пескоцементная | м3 | -6,8 |
| 7 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | -136 |
| 8 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,8 |
| 9 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм | М2 | 136 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,88 |
| 11 | Камни бортовые БР100-20-8 без пигмента | шт. | 88 |
| 12 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 10,5 |
| 13 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,05 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,385 |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,105 |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,28 |
| 17 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 2 |
| Раздел 2. ремонт памятника с. Ржево |
| 19 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 6,5 |
| 20 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 22 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,16 |
| Раздел 3. ремонт памятника в с. Липово |
| 23 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 5,5 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,14 |
| 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,16 |

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной  документации.

Стоимость работ согласно сметной документации:   259895 руб.     (с НДС )

Срок выполнения работ:   15 дней с момента подписания контракта.

Гарантийный срок выполнения работ 5 лет.

Начальник сектора по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС                                                                             П.И.Бодня