Приложение

к решению Собрания депутатов МО Лазаревское Щёкинского района

от 22.06.2011г. № 11-12

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Лазаревское Щёкинского  района                         на 2011-2015 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лазаревское Щёкинского района на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав муниципального образования Лазаревское Щёкинского района |
| Заказчик Программы | Администрация МО Лазаревское Щёкинского района |
| Разработчик Программы | Сектора по жизнеобеспечению населенных пунктов, ГО и ЧС администрации МО Лазаревское Щёкинского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2011 по 2015 гг. в муниципальном образовании Лазаревское Щёкинского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2011 г. - окончание – 2015 г. Реализация Программы предусматривает два этапа: - Первый этап (2011 г.) – разработка технических заданий организациям коммунального комплекса, а также разработка (корректировка), утверждение и начало реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - Второй этап (2012 - 2015 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации. |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа предполагает следующий источник финансирования: - Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса. - Средства бюджета МО Лазаревское. |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Лазаревское |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется главой муниципального образования Лазаревское Щёкинского района |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лазаревское Щёкинского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для закрепления планов застройки земельных участков объектами промышленного, социального и жилищного строительства; формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества электроэнергии, тепла, газа, воды для обеспечения потребителей и строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2015 года включительно.

После внесения изменений в законодательство в программах развития систем коммунальной инфраструктуры должно быть предусмотрено согласование мероприятий по развитию и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры с планами по строительству объектов капитального строительства. Первым и важнейшим этапом такой работы является разработка и утверждение «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лазаревское Щёкинского района на 2011–2015 годы». На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Предоставление точной и своевременной информации об объектах строительства, о планируемых сроках ввода объектов в эксплуатацию, их основных характеристиках (присоединяемой нагрузке) является залогом формирования эффективных механизмов развития коммунальной инфраструктуры и успеха реализации программы комплексного развития.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2011 по 2015 гг. в муниципальном образовании Лазаревское Щёкинского района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

Срок реализации Программы:

- начало – 2011 г.

- окончание – 2015 г.

Реализация Программы предусматривает два этапа:

- Первый этап (2011 г.) – разработка технических заданий организациям коммунального комплекса, а также разработка (корректировка), утверждение и начало реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- Второй этап (2012 - 2015 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации.

3. Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лазаревское Щёкинскго района

По состоянию на 01.06.2011г. уровень износа основных объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

1. Жилищный фонд – 46%

2. Котельные – 42%

3. Тепловые сети – 64%

4. Водопроводные сети – 80%

5. Канализационные сети – 65%

6. Электрические сети – 60%

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА.

Водоснабжение.

Технические характеристики и современное состояние водоснабжения:

Водозабор № 1 п. Лазарево состоит из двух скважин № 1 и № 2, которые располагаются на территории котельной № 1.

Скважина № 1 находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 находится, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой,

Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. Производительность скважин № 1 и № 2 - 612 м3/сутки.

Вокруг скважин № 1 и № 2 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), радиусом 50 метров, с ограждением по периметру. Скважина № 3 - аварийная.

Водозабор № 2 п. Лазарево состоит из одной скважины № 4, которая располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность - 5,5 м3/сутки.

Подъем воды из скважины № 4 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор. Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Водозабор № 3 д. Лапотково располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, состоит из двух скважин № 5 - рабочая, № 6 - резервная. Подъем воды из скважины № 5 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор.

Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки.

Вокруг скважин № 5 и № 6 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), площадью 25x30 метров, с ограждением по периметру.

Водозабор № 4 располагается в п. Центральный, состоит из двух скважин № 7 - рабочая, № 8 - аварийная. Скважина № 7 находятся в металлическом павильоне, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом Э1ДВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 7 - 5,0 м3/сутки.

Вокруг скважины № 7 ограждение по периметру отсутствует. Подъем воды из скважины № 7 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети, установлен частотный регулятор.

Водозабор № 5 с. Карамышево располагается на окраине поселка в районе жилого дома № 14 по ул. Школьная, состоит из одной скважины № 9, которая является рабочей.

Скважина № 9 находится в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой.

Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. Производительность скважины № 9 - 8,6 м3/сутки.

Вокруг скважины № 9 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), радиусом 50 метров, с ограждением по периметру, Подъем воды из скважины № 9 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть.

Проектные предложения.

п. Лазарево Bодозабop №1

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта на санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

Скважина № 4:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборном сооружении;

- Изготовление проекта и устройство санитарно-охранной зоны скважины;

- Установка приборов учета;

- Восстановление работоспособности артскважины;

- Установка приборов учета;

с. Карамышево Водозабор № 2:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта на санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

- Бурение скважины для резервного водоснабжения котельной с изготовлением проектно -сметной документации;

д. Лапотково Скважины № 5, 6:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта па санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

п. Центральный Скважина № 8:

- Тампонирование с изготовлением проектной документации;

Скважина № 7:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборном сооружении;

- Изготовление проекта и устройство санитарно-охранной зоны скважины;

- Установка приборов учета.

Газоснабжение.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основными источниками газа на территории МО являются газораспределительные станции: ГРС Лазаревская, введенная в эксплуатацию в 1979 году, ГРС Карамышевская, введенная в эксплуатацию в 1969 году, ГРС Липовская, введенная в эксплуатацию в 1987 году. К ним идут газопроводы-отводы от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования размещено ГРП, ЩРП – 25 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 150,5 км, в том числе высокого давления 66,08 км, низкого давления 84,44 км.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго»

Основными источниками потребителей являются подстанция ПС 110/10 кВ «Лазарево тяговая», ПС 35/6 кВ «Карамышево», ПС 35/10 кВ «Гайково». Установленная мощность 2х16 МВА, Т1х15 МВА , 2х4 МВА, 2х6,3 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции. Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет (данных нет).

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- При присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- Замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- Внедрение системы АСКУЭ.

Канализация.

Охват населения системой канализации, %

В том числе:

- капитальная застройка 100

- индивидуальная застройка 30

Протяженность канализационных сетей, 	17,5км

В том числе главных коллекторов 12,0

Напорная – 7,5 км

Самотечная – 10,5 км

Состав очистных сооружений:

Количество сточных вод, в том числе

- фекальных	706 м3

Местонахождение магистральных  коллекторов - П. Лазарево, с. Карамышево, п. Центральный

Канализационные станции перекачки: КНС №240, п. Лазарево, ул. Советская, 14.  200 м3/час.

КНС №241, п. Лазарево, ул. Тульская.        200 м3/час.

КНС б/н, п. Лазарево, ул. Садовая, 14.     45 м3/час.

Теплоснабжение.

Котельные – 2, мощностью до 3 Гкал./ч.

Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении 5,5км.

Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год 16.5 (тыс.Гкал.)

в том числе:

- населению 14.5

- на коммунально-бытовые нужды 2.0

5. Перечень программных мероприятий

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

| № | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Ориентировочная стоимость млн.руб. | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 15 | МО Лазаевское Реконструкция котельной с. Карамышево (в т.ч. разработка ПСД) | 10,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | Средства предприятий за счет надбавок к тарифам |
| 16 | Строительство очистных сооружений п. Карамышево. ПСД имеется | 48,5 |  | 2,250 | 3,975 |  |  | Подана заявка в Федеральную программу «Экологическая безопасность России» |
|  | ИТОГО | 59 | 0 | 2,25 | 3,975 | 1,5 | 1,5 |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ЛАЗАРЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (км) | Годы | Стоимость строительства. всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МО "Лазаревское" |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 3 854,00 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение с.Лапаотково Щекинского района Тульской области | в/д - 0,2 н/д -8,0 |  | 3 854,00 |  |
|  |  |  | 2011 | 3 854,00 |  |
| 4 | Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области | с/д - 0,03 н/д - 3,4 |  | 5 280,00 |  |
|  |  |  | 2011 | 100,00 |  |
|  |  |  | 2012 | 5 180,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 33 938,00 |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ЛАЗАРЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО «ЩГЭС» НА 2011 – 2013ГГ.

| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ (проектов) | Физические параметры объекта (км, п/ст, МВА) | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. рублей (без НДС) | План, тыс. рублей | Источник финансирования инвестиционная программа ОАО «ЩГЭС», тыс. рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | прибыль | амортизационные отчисления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.5 | Реконструкция подстанций (МО Щекинский район Тульской области) |
| 1.1.5.1 | Трансформаторная подстанция ТП-126 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в поселке Лазаревский Щекинского района | 2013 | 2013 | 1 п/ст | 4 126,0 |  |  | 4 126,0 | 4 126,0 |  |
| 1.1.6 | АСКУЭ "Построение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии" |
| 1.1.6.1 | 1 этап | 2011 | 2011 | 50 шт. | 2 125,7 | 2 125,7 |  |  | 2 125,7 |  |
| 1.1.6.2 | 2 этап | 2012 | 2012 | 150 шт. | 5 371,9 |  | 5 371,9 |  | 5 371,9 |  |
| 1.1.6.3 | 3 этап | 2013 | 2013 | 250 шт. | 10 443,3 |  |  | 10 443,3 | 10 443,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 80 435,60 | 15 676,90 | 28 630,40 | 36 128,30 |  |  |

7. Обоснование ресурсного обеспечения

Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры. Тарифы на подключение будут определены после утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработанных в целях выполнения настоящей Программы.

Финансирование развития объектов электроснабжения, включенных в Программу, предполагается осуществлять за счет средств застройщиков, осуществляющих подключение объектов капитального строительства к системам электроснабжения.

Указанные объемы финансирования не включают в себя стоимость строительства систем водоснабжения и водоотведения от водовода или канализационного коллектора до точки подключения объекта капитального строительства, строительство теплотрасс от ЦТП и кабельных линий от ТП до объекта капитального строительства. Стоимость развития этих объектов подлежит определению в процессе разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры будет определена при утверждении новых или корректировке действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и при заключении договора с организацией коммунального комплекса, обеспечивающей электроснабжение, на развитие объектов электроснабжения, включенных в Программу.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

8. Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

Механизм реализации программных мероприятий по электроснабжению, включенных в Программу, определяется договором с организацией коммунального комплекса, обеспечивающей электроснабжение, на развитие объектов электроснабжения.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели Программы – развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Щёкинском районе

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных администрацией Щёкинского района.

На основе разработанных инвестиционных программ будут определены тарифы организаций коммунального комплекса на подключение и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

После утверждения инвестиционных программ, между организацией коммунального комплекса и администрацией будут заключены инвестиционные соглашения с целью реализации данных программ.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Щёкинского района действенного контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Необходимость данного мероприятия обусловлена пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», согласно которому инвестиционная программа организации коммунального комплекса  разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается администрацией Щёкинского района в форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений администрации МО Лазаревское Щёкинского района. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории района на три года, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые администрацией Лазаревское Щёкинского района, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ  не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Перечень объектов капитального строительства должен содержать информацию о местоположении объекта (адрес, а при отсутствии такового - иную информацию, позволяющую определить местоположение объекта), информацию о правообладателе земельного участка, площади земельного участка, предельной присоединенной нагрузке, этажности объекта, планируемом сроке начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе  может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

Согласование и утверждение инвестиционных программ

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ  должен определять детальные процедуры рассмотрения администрацией Лазаревское Щёкинского района инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы  в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ  должны содержать:

сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ  между администрацией Щёкинского района и организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить согласование инвестиционных программ  с вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Департаментом Тульской области по тарифам).

Разработка требований к договорам (соглашениям) на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  и заключение соответствующих договоров (соглашений)

Необходимость заключения подобных договоров обусловлена ч. 13 ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Фиксирование требований к договорам (соглашениям) на реализацию инвестиционных программ обеспечит распределение рисков между администрацией и соответствующей организацией коммунального комплекса при реализации инвестиционной программы, а также определит права организации коммунального комплекса на созданное имущество (построенные системы коммунальной инфраструктуры), распределит ответственность за финансовые риски.

Администрации МО Лазаревское Щёкинского района необходимо разработать примерные формы инвестиционных договоров (соглашений), заключаемых администрацией и организациями коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Примерные формы инвестиционных договоров (соглашений), заключаемых между администрацией и организациями коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, должны содержать следующие элементы:

цели и задачи инвестиционной программы, сформулированные в соответствии с техническим заданием;

основные показатели реализации инвестиционной программы  в соответствии с методикой контроля за исполнением инвестиционной программы  и поставленными целями и задачами;

источники обеспечения финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы;

срок действия договора (соглашения);

перечень и сроки подключения объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

разграничение прав на вновь построенные объекты коммунальной инфраструктуры;

порядок осуществления контроля над реализацией инвестиционной программы, наложения санкций на организацию коммунального комплекса за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по реализации инвестиционной программы;

условия и порядок корректировки инвестиционной программы, тарифов на подключение;

ответственность сторон;

условия и сроки изменения и прекращения  договора (соглашения).

В случае привлечения организацией коммунального комплекса внешних источников финансирования (кредитов, выпуска облигаций, средств акционеров и т.п.), соглашение должно устанавливать порядок возврата этих средств, если сроки возврата займа превышают сроки реализации инвестиционной программы.

Соглашение также должно предусматривать порядок разграничения прав на вновь построенные объекты коммунальной инфраструктуры, определять условия перехода указанных объектов в муниципальную собственность или собственность организации коммунального комплекса.

Инвестиционные договора заключаются с организациями коммунального комплекса, чьи инвестиционные программы  были согласованы и утверждены в установленном порядке.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

будут подключены к системам коммунальной инфраструктуры более 40 тыс. м2 жилья, более 10 тысяч человек будут обеспечены всем комплексом коммунальных услуг надлежащего качества;

повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15%;

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

повысится стоимость земельных участков, имеющих доступ к системам коммунальной инфраструктуры, повысится инвестиционная привлекательность района;

улучшится экологическая и санитарная обстановка в районе.

Интенсивное строительство коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития территорий поселений, сделает территорию МО Лазаревское Щёкинского района еще более привлекательной для инвесторов, обеспечит рост экономики района, привлечение инвестиций в коммунальный сектор.